|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7-812-328 5902, факс.+7-812- 323 5033; e-mail: enko@ enko.spb.ru |

Инв. № 71/709

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РОМАШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Ромашки

2012 г.

Авторский коллектив:

| Архитектурно-планировочные разделы | гл. арх. проекта, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская; ведущий архитектор С.И. Лутченко |
| --- | --- |
| Градостроительная экономика | экономист градостроительства М.А. Пчелка |
| Природные условия и ресурсы | эколог градостроительства А.В. Яновская, при участии гл. специалиста Т.А. Тереховой, |
| Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории. Особо охраняемые природные территории. | эколог градостроительства А.В. Яновская, при участии гл. специалиста Т.А. Тереховой |
| Объекты культурного наследия, рекреация и туризм | канд. арх., советник РААСН В.Р. Крогиус, экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту, к.т.н. Л.И. Свердлин, гл. специалист Д.С. Савинкова |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, гл. специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис, инж. Д.Б. Тарских |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | эколог градостроительства З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков |

Оглавление

Введение	6

2. Анализ современного состояния территории	8

3. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС природного и техногенного характера на территорию сельского поселения и жизнедеятельность населения	20

4. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера	25

5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	38

6. Защита населения в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера	41

Состав материалов по обоснованию проекта Генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Муниципальное образование Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. | 71/708 |
| 2 | Муниципальное образование Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 71/709 |
| 3 | Муниципальное образование Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 71/710 |
| 4 | Муниципальное образование Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Исходно-разрешительная документация | 71/711 |
| Схемы |
| 1 | Схема использования территории М 1:25 000, 1:5 000 | 71/712 |
| 2 | Схема существующих границ земель различных категорий М 1:25 000 | 71/713 |
| 3 | Схема планируемых земель различных категорий М 1:25000 | 71/714 |
| 4 | Схема ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий. М 1:25 000 | 71/715 |
| 5 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты социальной сферы). Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:25 000, 1:5 000 | 71/716 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения | 71/493 |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов | 71/494 |
| 8 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов М 1:25 000 | 71/717 |
|  | в том числе иллюстративные материалы |  |
| 1 | Схема расположения арендуемых лесных участков для целей рекреации, лесозаготовки, ведения сельского хозяйства, недропользования |  |
| 2 | Схема расположения охотничьих хозяйств |  |
| 3 | Ландшафтная карта |  |
| 4 | Схема размещения проектного пожарного депо |  |
| 5 | Схема размещения проектного пожарного депо в п. Ромашки |  |
| 6 | Схема доступности пожарного депо |  |
| 7 | Концепция территориального развития Ромашкинского сельского поселения. Вариант №1 |  |
| 8 | Концепция территориального развития Ромашкинского сельского поселения. Вариант №2 |  |
| 9 | Схема существующих границ земель различных категорий с отображением земельных участков Ларионовского участкового лесничества |  |
| 10 | Схема участков земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель |  |
|  | Электронная версия проекта |  |
| 1 | Электронные материалы проекта открытого пользования: текстовые материалы в формате Word, схемы в формате JPG, MapInfo | 71/734 |

# Введение

Том «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ЧС)» выполнен в составе проекта генерального плана Ромашкинского сельского поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Исходные данные и требования для проектирования раздела подготовлены администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области, а также ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 1031-2-4-3 от 30.06.2009).

Основной целью проектных решений является перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Федеральный закон Федеральный закон № 190-ФЗ ст. 23), предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населенных пунктов, обеспечение жизнедеятельности, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

При составлении раздела были использованы нормативно-правовые акты Российской Федерации и другие документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010 г.),

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 01.04.2012 г.),

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 25.06.2012 г.);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ, определением Конституционного Суда Российской Федерации от 09.04.2002 N 82-О);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012 г.);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- "СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010 г.);

- "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010 г.);

- НПБ «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» НПБ 101-95;

- "НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998 N 25) (ред. от 23.05.2002);

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 года «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» (ред. от 26.01.2012 г.);

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»;

- ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на акваториях»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15(надо 51)-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- Приказ МЧС России от 23 июня 1995 г. N 446 «О введении в действие положений по вопросам государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

- Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

- Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 22.12.2004 N 6218).

Основные опасности природного и техногенного характера, которые имеют место на территории Ромашкинского сельского поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район, а также мероприятия по предупреждению и защите территории и населения показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» масштаба 1:25 000.

# 2. Анализ современного состояния территории

2.1.Краткое описание месторасположения поселения

Ромашкинское сельское поселение расположено в центральной части муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Ромашкинское сельское поселение граничит с запада и северо-запада с муниципальным образованием Выбогский муниципальный район Ленинградской области, и с муниципальными образованиями Приозерского муниципального района: с северо-востока - с Мельниковским сельским поселением, с востока - с Громовским сельским поселением, а с юга по реке Вуокса - с Красноозёрным и Петровским сельскими поселениями.

Территория Ромашкинского сельского поселения – 38998,9 га. Численность населения – 7882 чел. Административный центр – посёлок Ромашки расположен в 60 км от административного центра муниципального района города Приозерска и в 90 км от Санкт-Петербурга и связан с ними железной и автомобильной дорогами. В состав сельского поселения, как упоминалось выше, входят 10 населенных пунктов.

Климат территории – влажный умеренно-континентальный. Поселение богато озерами - с южной и юго-западной сторон озеро Вуокса, на севере озеро Балахановское, одно из крупных озер района (15,7 кв. м.), в восточной части расположено озеро Сапёрное. По реке Вуокса-Вирта и озеру Балахановское проходит туристический маршрут из посёлка при железнодорожной станции Лосево в город Приозерск. Территория поселения имеет высокий рекреационный потенциал.

Экономическая база Ромашкинского сельского поселения основана на использовании местных ресурсов – лесопереработке, сельском хозяйстве, а также туристско-рекреационной деятельности.

2.2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план выполнен с использованием следующих материалов:

- Топографической основы масштаба 1:10 000, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» в 1994 г., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47 (в настоящее время ведется работа по постановке на учет и сдаче топоосновы в государственный фонд).

- Векторной топографической основы масштаба 1:2 000, выполненной СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ в 2005–2006 гг., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47 (в настоящее время ведется работа по постановке на учет и сдаче топоосновы в государственный фонд).

- Космического снимка ALOS (PRISM) в формате GeoTiff, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2008 г.

- Космического снимка ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2009 г.

2.3.Природно-климатические условия

Климат

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Преобладающие ветры юго-западные; зимой – южные и западные; летом – западные, северо-восточные. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 4,2 м/с в январе до 0 м/с в июле (метеостанция Сосново). Большое влияние на климат и погодные условия оказывает пересеченный рельеф, обуславливающий высокое количество среднегодовых осадков. В среднем за год выпадает до 600 мм осадков.

Зима продолжительная, умеренно мягкая, с пасмурной погодой. Самый холодный месяц – февраль. Снежный покров устанавливается в конце ноября, залегает устойчиво, наибольшей высоты достигает в третьей декаде февраля – второй декаде марта. В декабре – феврале нередки метели. Средняя температура января -8 -9 ºС (метеостанция Сосново). Зима – мягкая, но продолжительная. Осадки зимой выпадают часто.

Весна – поздняя, затяжная, из-за частых возвратов холодов протекает медленно. Снежный покров задерживается до 20 апреля. В это время почва начинает оттаивать и температура воздуха быстро повышается. Последние заморозки заканчиваются обычно в начале июня.

Лето – умеренно теплое и сравнительно короткое. Заканчивается обычно во второй декаде сентября. Самый теплый месяц – июль с преобладающей температурой воздуха 19-20  °С (максимальная до 32  С, метеостанция Сосново). Летом возможны похолодания. Количество осадков в летние месяцы – наибольшие в году. Летние ливни часто сопровождаются грозами.

Осень наступает в середине сентября. Понижение температуры воздуха от +10 ºС до 0  °С происходит медленно. Преобладает пасмурная, ветреная и ненастная погода, часто бывают туманы.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическая сеть Ромашкинского сельского поселения достаточна густа: климат и сложный рельеф обусловили наличие многочисленных мелких водотоков, озер и болот. Практически все реки относятся к бассейну реки Вуокса.

Территория Ромашкинского сельского поселения богата озёрами. С южной и юго-западной сторон располагается озеро Вуокса, на севере — озеро Балахановское, являющееся одним из крупнейших озёр Приозерского муниципального района (15, 7 кв. км), в восточной части сельского поселения находится озеро Сапёрное и небольшой участок озера Суходольное.

Река Вуокса протекает по всей территории Ромашкинского сельского поселения и представляет собой множество озер разнообразной формы, соединенных короткими протоками. На протоке между озерами Вуокса и Суходольское имеются пороги – Лосевские.

Озеро Суходольское имеет площадь зеркала 44,3 кв. км и ширину от 2 до 3 км. Глубины озера около 15 – 20 м. Берега пологие или средней крутизны; грунты песчаные, супесчаные и суглинистые.

На сегодняшний день на протяжении р. Вуокса на территории Ромашкинского сельского поселения не ведутся наблюдения за уровнем затопления паводковыми водами 1-10 % обеспеченности. Однако в 2000–х годах в рамках разработки проекта установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Вуокса ООО «Ленводпроектом» были приняты расчетные уровни затопления. Определение площадей воздействия вод на прибрежную территорию было выполнено с учетом морфометрических и гидрологических особенностей водной системы р. Вуокса, которая была разделена на 9 расчетных участков: 6 – на основном русле, 3 – на северном рукаве. В границах Ромашкинского сельского поселения р. Вуокса протекает основным руслом расчетными участками 73 – 61 км, 61 – 46 км и 46 – 36 км.

Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и верхней трещиноватой зоне коренных пород. Водоносный комплекс четвертичных отложений имеет повсеместное распространение.

Гидрогеологические условия п. Ромашки характеризуются наличием одного водного горизонта. Грунтовые воды приурочены к пескам пылеватым и прослойкам песка в супесях, суглинках озерных отложений. Годовая амплитуда колебаний уровня грунтовых вод изменяется в пределах 1 – 2 м.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Общее направление движения грунтового потока южное, разгрузка – в р. Вуокса.

Химический тип грунтовых вод – гидрокарбонатно-хлоридно-магниевый.

Инженерно-строительные условия

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории Ромашкинского сельского поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки.

В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли исследования по ландшафтной структуре, которые были выполнены в рамках проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по заказу ООО НПИ «ЭНКО». Данные ландшафтных исследований были уточнены и актуализированы по предоставленным топографическим материалам масштабов 1:10 000 (выполнена в 1994 г.) и 1:2 000 (выполнена в 2005-2006 гг.). Анализ современного состояния территории базировался на цифровых космических изображениях ALOS (PRISM) в формате GeoTiff (2008 г.) и ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF (2009 г.). Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Имеющихся материалов инженерных изысканий достаточно для оценки инженерно-строительных условий территории Ромашкинского сельского поселения на уровне проекта Генерального плана. Однако любое строительство должно сопровождаться проведением дополнительных более детальных инженерно-геологических, инженерно-топографических и других изысканий на площадках будущего строительства.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании перечисленных выше оценочных параметров произведено районирование территории Ромашкинского сельского поселения по инженерно-строительным условиям:

Территории благоприятные для градостроительного освоения (около 63 % территории сельского поселения):

Представлены дренированными равнинами, сложенными устойчивыми грунтами, уклоны поверхности не более 5 %, уровень залегания грунтовых вод не менее 2 м от поверхности. Отмечается локальное развитие опасных физико-геологических процессов.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (около 28 %):

плоские переувлажненные равнины; характерно близкое залегание грунтовых вод, процессы заболачивания. Грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками, маломощным торфом (до 0,5 м);

холмистый рельеф, уклоны поверхности до 20 %, понижения заболочены, нередко идут процессы торфообразования. На склонах – активное развитие эрозионных процессов. Грунты оснований представлены преимущественно галечными и валунными песками;

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (около 9 %):

болота с мощностью торфа более 0,5 м;

уклоны поверхности до 20 %;

территории, подверженные затоплению и подтоплению в периоды прохождения высоких половодий и паводков.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения имеются месторождения торфа – Усикюля (расположено в южной части сельского поселения)

Имеются также проявления месторождений песчано-гравийного материала – Васильево-Сапёрное (в восточной части Ромашкинского сельского поселения), песка – Большой Лес, глины – Новая Деревня, Новодеревенское, Балаханово, Хлебное (расположены в западной части Ромашкинского сельского поселения) и Юлимяки (в восточной части Ромашкинского сельского поселения).

Лесные ресурсы

Территория относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны. Лесной фонд, расположенный на территории Ромашкинского сельского поселения, отнесен по целевому назначению к защитному.

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества. Эту миссию на территории Ромашкинского сельского поселения осуществляет Приозерское лесничество со своими филиалами – участковыми лесничествами: Джатиевское, Громовское и Ларионовское.

После принятия Лесного кодекса разработаны Лесной план Ленинградской области и Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества. Реализация Лесохозяйственного регламента обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Основными направлениями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Ромашкинского сельского поселения являются:

увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород);

удовлетворение потребности в древесине для местных нужд;

увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации (главным образом за счет усиления рекреационных функций лесов).

Все лесные участки в границах Ромашкинского сельского поселения отданы в аренду для целей лесозаготовки, рекреации и сельского хозяйства.

2.4. Социально-экономическое развитие

Экономическая база

Экономическая база Ромашкинского сельского поселения основана на использовании местных ресурсов – лесопереработке, сельском хозяйстве, а также туристско-рекреационной деятельности.

Развитие экономического потенциала поселения ориентировано на развитие агропромышленного комплекса. Число занятых в сельском хозяйстве значительно превышает занятых в промышленности. В настоящее время основным производителем сельскохозяйственной продукции является ООО ЖК «Бор», который занимается выращиванием свиней на мясо (поголовье составляет более 8,5 тыс. голов). Помимо свинофермы на территории сельского поселения зарегистрировано 79 крестьянских фермерских хозяйств, из которых действующими является малая часть (занимаются производством молока, мяса и овощей). Кроме того, на территории поселения зарегистрировано, не работающее в настоящее время, СПК «Джатиево».

Развитие промышленных видов деятельности практически отсутствует. В статистической отчетности предприятия обрабатывающей промышленности представлены несколькими индивидуальными предпринимателями по переработке древесины.

Население

По данным паспорта Ромашкинского сельского поселения здесь проживает 7882 чел., что составляет около 11 % населения Приозерского муниципального района.

По предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 года – 7135 чел., По сравнению с переписью 1989 года численность населения сельского поселения выросла более чем на 25 %. Показатель плотности населения на территории сельского поселения составляет 20 чел./кв. км.

Для Ромашкинского сельского поселения по данным похозяйственного учета характерен рост численности проживающего здесь населения – за последние пять лет население выросло примерно на 450 человек (или на 6%).

Возрастная структура населения Ромашкинского сельского поселения носит регрессивный характер с численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Численность старшей возрастной группы в 3,4 раза превышает численность населения в молодых возрастах. Показатель демографической нагрузки в сельском поселении составляет 863 человека в возрастах старше и моложе трудоспособного на 1000 лиц трудоспособного возраста, что в 1,5 раза выше среднего показателя по Приозерскому муниципальному району.

Трудовые ресурсы

По данным паспорта Ромашкинского сельского поселения численность занятых в экономике составляет 2,85 тыс. чел. В сельском хозяйстве занято 11 % работающего на территории сельского поселения населения, в обрабатывающих производствах – всего 1 %. Преимущественно жители сельского поселения работают в сфере услуг, где занято около 40 % работающего населения. Велика доля занятых за пределами территории сельского поселения (48 %) – основном это лица, работающие в Санкт-Петербурге.

Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) составляет 1,19 %, что в 2,5 раза выше показателя в среднем по Приозерскому муниципальному району.

Жилищный фонд

По данным паспорта Ромашкинского сельского поселения жилищный фонд муниципального образования составляет 73,2 тыс. кв. м общей площади; 66,7 тыс. кв. м жилищного фонда оборудовано централизованными водоснабжением и канализацией; 69,1 тыс. кв. м - отоплением (в т.ч. 66,7 тыс. кв. м – централизованным); 40 тыс. кв. м – централизованным горячим водоснабжением; 51,1 тыс. кв. м – газоснабжением; 2,2 тыс. кв. м – напольными электроплитами.

Коммунальные услуги на территории Ромашкинского сельского поселения оказывает ООО «Уют-сервис» и ООО «Биотеплоснаб». Жилищный фонд в посёлках Сапёрное, Шумилово, Речное обслуживается Приозерской КЭЧ.

В настоящее время ведомственный жилищный фонд в посёлке Сапёрное в размере 59,8 тыс. кв. м общей площади находится в процессе передачи на баланс сельского поселения.

Таким образом, средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилищного фонда с учетом ведомственного жилищного фонда составляет 17 кв. м общей площади. 57 семей стоят на очереди, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в т.ч. льготная очередь 51 семья.

Новое жилищное строительство осуществляется, за счет строительства жилья индивидуальными застройщиками.

2.5. Транспортная инфраструктура

Административный центр сельского поселения – п. Ромашки расположен в 60 км от города Приозерск и в 90 км от города Санкт-Петербург.

В системе транспортного обслуживания участвуют железнодорожный и автомобильный транспорт.

В восточной части территорию пересекает меридиональный транспортный коридор, представленный железнодорожной магистралью и автомобильной дорогой федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»).

Железная дорога Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала электрифицирована (протяженность в пределах сельского поселения – 6,6 км.). На линии курсируют электропоезда Санкт-Петербург – Приозерск, Санкт-Петербург – Кузнечное, а также поезд дальнего следования Санкт-Петербург – Петрозаводск. Сообщение с населенными пунктами сельского поселения осуществляется через пассажирскую платформу Лосево (отправлено пассажиров за год 94,9 тыс.).

Транспортный каркас дополняют автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения поселения: Сапёрное – Мельниково – Кузнечное и Сапёрное – Мельниково, осуществляющие связи сельского поселения с соседними муниципальными образованиями. Кроме того, на территории имеется ряд дорог, обеспечивающих подъезд от основных транспортных коммуникаций  к населенным пунктам.

Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования составляет 114,4 км, в том числе с твердым покрытием – 67 %.

Пути сообщения в населенных пунктах сельского поселения представлены поселковыми дорогами, совпадающими с направлениями внешних автомобильных дорог, улицами в жилой застройке, проездами. Также действует сеть подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, отдельным частям населенных пунктов, к рекреационным зонам, пристаням. Большинство из них нуждается в улучшении покрытий. Общая протяженность улично-дорожной сети – 87,7 км, в том числе поселковых дорог 23,3 км.

Пассажирские перевозки на территории сельского поселения осуществляет ООО «Питеравто».

По территории поселения проходят 7 автобусных маршрутов, протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением – 34,0 км. Из 10 населенных пунктов 9  –  охвачены автобусным сообщением – п. при ж/д. ст. Лосево, поселки Лососёво, Новая Деревня, Понтонное, Речное, Ромашки, Суходолье, Сапёрное, Шумилово. Поселок Мыс автобусного сообщения не имеет.

Полные затраты времени на сообщение населенных пунктов сельского поселения с городом Приозерск при использовании автобуса (включая продолжительность подхода к остановкам и ожидания транспорта) превышают 90 мин, что затрудняет использование населением объектов социального, культурно-бытового обслуживания, находящихся в административном центре муниципального района.

В пределы зоны часовой транспортной доступности административного центра сельского поселения при использовании автобуса укладываются 9 населенных пунктов, где проживает  99 % от общей численности населения. Исключение составляет п. Мыс.

Общее количество зарегистрированных автомототранспортных средств в сельском поселении – порядка 1900 ед. Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями низкий и составляет – 150 ед./тыс. жителей.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, происходит в основном на придомовых участках. Кроме того в поселках Ромашки, Сапёрное, Суходолье располагаются гаражные кооперативы вместимостью каждый более 100 машино-мест.

Пункты государственного технического осмотра транспортных средств на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие располагаются в городе Приозерск и п. Сосново.

Водный и воздушный транспорт

На территории сельского поселения южнее п. Ромашки располагается временный сельскохозяйственный аэродром.

Восточнее сельского поселения (в Громовском сельском поселении) функционирует действующий государственный (военный) аэродром 2-го класса – «Громово». Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2011 г. № 743 (редакция 27 сентября 2011 г.) для аэродрома установлена приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома. Практически вся территория Ромашкинского сельского поселения входит в приаэродромную территорию аэродрома «Громово».

Побережье р. Вуокса и оз. Суходольское благоприятно для развития водного транспорта. Здесь имеется значительное количество небольших баз-стоянок маломерного флота.

2.6. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Централизованная система водоснабжения существует в поселках: Ромашки, Сапёрное, Суходолье.

Водоснабжение поселка Ромашки предусматривается из двух артезианских скважин и открытого водоисточника реки Вуокса-Вирта. Вода подается насосами первого подъема на ВОС (водоочистные сооружения) и далее насосами второго подъема – потребителям.

Протяженность уличной водопроводной сети 6,7 км, в том числе нуждающейся в замене –3,0 км, также эксплуатируются 13 водоразборных колонок.

В последние годы на ВОС поселка Ромашки проведен ремонт накопительной и приемной емкостей, произведена замена фильтрующей загрузки, усовершенствована система обеззараживания, произведен частичный ремонт разводящей сети поселка. Восстановлена работа артезианской скважины, вода которой отвечает нормативным требованиям и подается на хозяйственно-питьевые нужды школы, детского сада, части жилых домов. Выполнены работы по бурению разведочной скважины. Также выполнен проект по реконструкции ВОС.

Водоснабжение поселка Суходолье осуществляется из пяти артезианских скважин. В эксплуатации находится 2,1 км уличной водопроводной сети, в том числе нуждающейся в замене – 1,0 км. Водоснабжение поселка Сапёрное осуществляется из трех артезианских скважин и трех поверхностных скважин, имеются ВОС. Водоснабжение поселка Понтонное предусматривается из открытого водоисточника - реки Вуокса–Вирта. В поселке Новая Деревня – одна скважина.

Население садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств пользуется колодцами.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения отсутствуют.

Водоотведение

Централизованная система канализации имеется в поселках: Ромашки, Сапёрное, Суходолье.

Стоки поселка Ромашки канализационной насосной станцией (КНС) направляются на очистные сооружения (КОС). Протяженность уличных канализационных сетей составляет 4,9 км, в том числе нуждающихся в замене – 3,0 км.

Отведение канализационных стоков поселка Суходолье предусматривается КНС на очистные сооружения. В эксплуатации находятся также 2,7 км. уличных канализационных сетей, в том числе нуждающихся в замене – 1,5 км.

Часть стоков поселка Сапёрное поступает на КОС.

В остальных населенных пунктах Ромашкинского сельского поселения система централизованной канализации отсутствует.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств собираются в выгреба.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района в настоящее время осуществляется от системы ОАО "Ленэнерго".

Центром питания сельского поселения является ПС 35/10 кВ "Сапёрная" (2·6,3 МВ·А). Загрузка трансформаторов на подстанции составляет – 38 %. По территории сельского поселения проходят

ВЛ 110 кВ:

ПС № 413 "Громово" – ПС № 416 "Петяярви".

ПС № 413 "Громово" – ПС № 547 "Сосновская".

35 кВ

ПС № 413 "Громово" – ПС "Сапёрная".

ПС "Сапёрная" – ПС "№ 547 "Сосновская".

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения: поселкам: Лососёво, Мыс, Новая Деревня, Понтонное, Речное, Ромашки, Сапёрное, Суходолье, Шумилово и поселку при железнодорожной станции Лосево осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

В границах Ромашкинского сельского поселения планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 35 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 35/10 кВ "Сапёрная" открытого типа имеет трансформаторы, основные источники шума, мощностью 2·6,3 МВ·А расстояние от них до жилой застройки составляет 95 м.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 35 кВ 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Теплоснабжение

Теплоснабжение посёлков сельского поселения Ромашкинское осуществляется от отопительных котельных.

Проблемы в системах теплоснабжения посёлков - в значительной изношенности инфраструктуры теплоснабжения:

в котельной поселка Ромашки необходима замена котлов (2шт.), установка новой дымовой трубы, системы химической водоподготовки, требуется гидравлическая наладка системы теплоснабжения;

в котельной поселка Понтонное требуется ремонт здания, установка системы химической водоподготовки, аккумуляторного бака, требуется гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Газоснабжение

Природного газа в Ромашкинском сельском поселении нет. Газификация 10 посёлков осуществляется на базе использования сжиженного газа от 2105 резервуарных и 432 шкафных газобаллонных установок.

Расход сжиженного газа составил - для емкостей 168959 кг/год, для баллонов – 31160кг/год.

Подача природного газа в сельское поселение позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения.

Связь и информатизация

Обеспечение средствами связи Приозерского муниципального района осуществляется территориальным филиалом ОАО «Ростелеком».

В Ромашкинском сельском поселении в поселке Ромашки имеются выносная АТС типа МАК с выходом на междугородные линии связи общей монтированной емкостью 180 номеров. Проводное радиовещание отсутствует.

Большая часть территории сельского поселения покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

На всей территории Приозерского муниципального района имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.

2.7. Состояние окружающей среды

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

природно-климатические показатели;

выбросы от производственных объектов;

выбросы от инженерных объектов;

выбросы от автотранспорта.

Ромашкинское сельское поселение расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова).

Состояние окружающей среды Ромашкинского сельского поселения удовлетворительное. Основными источниками загрязнения атмосферы являются источники отопления, предприятие животноводства, автомобильный транспорт.

Основной проблемой сельского поселения является расположение жилой застройки п. Ромашки и п. Сапёрное в санитарно-защитных зонах несанкционированных свалок и канализационных очистных сооружений

Проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Санитарное состояние водных объектов

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» основным фактором, обуславливающим несоответствие качества подземных вод санитарно-химическим показателям, является природный состав воды.

Основным загрязнителем открытых водоемов являются стоки от населенных пунктов. На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки канализационных сточных вод.

Канализационные стоки от жилых домов и животноводческой фермы отводятся по канализационным сетям на очистные сооружения, которые подлежат капитальному ремонту. Фекальные стоки после механической очистки в отстойниках сбрасываются в поверхностные водоемы.

Сбрасываемые с недостаточно очищенными сточными водами азот и фосфор вызывают развитие эвфтрофикационных процессов в водоёмах, что приводит к их вторичному загрязнению, снижению содержания растворенного кислорода, вымиранию ценных видов рыб. Решение этого вопроса невозможно без значительных капиталовложений в реконструкцию существующих сооружений. Более того, проблема усугубляется с каждым годом из-за обветшания существующих сооружений, что приводит к увеличению количества сточных вод, сбрасываемых в водоемы без очистки.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе в настоящее время в пробах воды «после очистки» гигиенические нормативы превышены по показателям ХПК, БПК5, содержания общего фосфора и растворимых фосфатов, железа, содержания азота аммиака, АПАВ (на уровне предельно допустимых концентраций). Данные результаты проб воды подтверждают недостаточную эффективность очистки сточных вод.

Локальное влияние на водные экосистемы оказывают стоки животноводческой, фермы (п. Ромашки). Навозосодержащие стоки фермы с дождевыми и талыми водами поступают на рельеф, затем в близрасположенные водные объекты. Также к локальным источникам загрязнения относятся садковые хозяйства по выращиванию рыбы (форелевое хозяйство в п. Ромашки). Выдвигая повышенные требования к качеству воды, хозяйство является источником поступления в поверхностные воды и донные отложения продуктов жизнедеятельности выращиваемой рыбы, остатков кормов (биогенных веществ).

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в реку с неочищенными талыми и дождевыми водами. Ливневая канализация отсутствует.

В полной мере оценить нагрузку на водные объекты достаточно сложно, так как мониторинг окружающей среды в полном объеме на рассматриваемой территории не проводится.

Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

Основным загрязнителем почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, места хранения навозной жижи), сбросы неочищенных сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные дороги. От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200-300 м, причём максимальное оно на расстоянии 3-10 м.

Имеется одно крупное сельхозпредприятие – ООО «Животноводческий комплекс «Бор» – основной источник образования отходов агропромышленного комплекса. Помимо этого, в Ромашкинском сельском поселении имеется также недействующее навозохранилище СПК «Джатиево» вблизи п. Новая Деревня, которое заполнено на 21 % от вместимости (накоплено 2000 тонн)

На сегодняшний день на территории Ромашкинского сельского поселения отсутствует санкционированное место размещения отходов, имеется 3 несанкционированных свалки: к северо-востоку от п. Ромашки, в 1,5 км к северо-западу от п. Сапёрное и в п. Сапёрное. Несмотря на то, что в настоящее время на этих свалках размещение отходов не осуществляется, данные объекты являются потенциальными источниками загрязнения подземных вод и атмосферного воздуха. Кроме того, у данных объектов не была выдержана санитарно-защитная зона до жилой застройки. Необходимо провести рекультивацию свалок.

Проблема усугубляется ещё и тем, что в летнее время в связи со значительным наплывом отдыхающих количество отходов возрастает в несколько раз.

Сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) и вывозится спецавтотранспортом. Контейнерная система сбора отходов полностью охватывает жилищный фонд, предприятия и организации.

На территории сельского поселения отсутствуют оборудованные места для сбора крупногабаритных отходов.

Большая часть жидких отходов от неблагоустроенного жилого фонда не собирается и не вывозится.

С 2010 г. отходы производства и потребления отвозятся на полигон вблизи п. Тракторное Приозерского муниципального района.

В 2008 году Центром благоустройства и обращения с отходами (Северо-Западное отделение) была разработана Генеральная схема санитарной очистки, в которой представлен комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населённых мест.

Места утилизации биологических отходов

На территории Ромашкинского сельского поселения имеется 1 яма Беккари для утилизации биологических отходов, расположенная на территории сельскохозяйственного предприятия ООО «Животноводческий комплекс «Бор». Состояние ямы удовлетворительное.

Данная яма Беккари не предусмотрена для захоронения домашних животных от населения, так как она находится на территории фермы, работающей в режиме закрытого типа.

Физические факторы воздействия

Мониторинговые исследования по показателям шум, электромагнитное излучение на территории Приозерского муниципального района не проводятся.

Источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения являются объекты системы энергоснабжения, объекты электротранспорта, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности, диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (где формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа – зона ограниченной застройки, у земли – санитарно-защитная зона.

Для большей части источников радиочастотного излучения организация зоны ограничения застройки и санитарно-защитной зоны не предусматривается, так как их безопасность для населения должна быть обеспечена техническими средствами.

Радиационная обстановка Ромашкинского сельского поселения на протяжении ряда лет остается стабильной и не превышает нормативные значения. Радиационная обстановка территории складывается под влиянием ряда факторов:

глобальные выпадения

естественные источники излучения

облучение при медицинском обследовании

облучение при работе с ионизирующими источниками излучения.

# 3. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС природного и техногенного характера на территорию сельского поселения и жизнедеятельность населения

На территории Ромашкинского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории. Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Сведения об опасностях природного и техногенного характера предоставлены администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области. Исходные данные и требования для разработки раздела получены из ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 1031-2-4-3 от 30.06.2009).

1. Природные чрезвычайные ситуации

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы

Значительная часть территории Ромашкинского сельского поселения характеризуется близким залеганием грунтовых вод и подвергается периодическому подтоплению весной.

В северо-западной части территория сельского поселения подвержена подтоплению и процессам заболачивания.

На юго-востоке территории отдельные участки имеют уклоны поверхности более 20 %, что является предпосылкой для развития эрозионных процессов. Береговой абразии подвержена прибрежная полоса р. Вуокса на протяжении 800 м в п. при ж/д ст. Лосево (Лосевские пороги).

Опасные гидрологические явления и процессы

В период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков возможно затопление или подтопление части территорий, расположенных по берегу р. Вуокса. В результате подтопления в период половодья возможно повреждение отдельных зданий, сооружений, участков дорог, дорожных сооружений, линий связи и энергоснабжения.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Ромашкинского сельского поселения распространены следующие неблагоприятные метеорологические явления: штормовые ветры (лето, осень), сильные метели, снегопады и заморозки в зимний период года.

Продвижение активного атмосферного фронта может сопровождаться шквалистым усилением ветра 20-25 м/сек., что может вызвать возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто и ж/д), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП, обрушением слабо-укрепленных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, увеличением пострадавших при ДТП на трассах регионального и местного значения, неисправностей и замусоривания ливневых стоков. Зимой, кроме того, на территории сельского поселения могут возникать снежные заносы.

Природные пожары

На территории сельского поселения опасность представляют природные пожары. Их повторяемость зависит от засушливости периода. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов. Пожары возникают из-за нарушения правил пожарной безопасности лесозаготовителями, также возгорание может произойти от грозовых зарядов.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

В основном причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы, отдыха, сбора ягод и грибов. Количество пожаров, возникающих по причине человеческого фактора, возрастает год от года. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % от общего количества. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков.

Опасность возникновения торфяных пожаров представляют территории, занятые выработанными торфяниками, на юго-западе сельского поселения.

При лесном пожаре возможны:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте, особенно при сильном ветре и в горах;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

2. Техногенные чрезвычайные ситуации

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

По сведениям, предоставленным ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 1031-2-4-3 от 30.06.2009), на территории Ромашкинского сельского поселения отсутствуют источники возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (Приложение 2).

Проектом предлагается рассматривать в качестве техногенных источников возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 на территории Ромашкинского сельского поселения объекты, на которых возможны:

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах;

- опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт,

- аварии на объектах инженерной инфраструктуры.

По данным, предоставленным администрацией Ромашкинского сельского поселения, на территории муниципального образования опасность с точки зрения возникновения ЧС представляют котельные, проектные АЗС, проектный газопровод.

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

По данным администрации Ромашкинского сельского поселения на территории муниципального образования отсутствуют склады ГСМ (Приложение 1).

К пожаро-, взрывоопасным объектам на территории Ромашкинского сельского поселения также относятся котельные. На территории сельского поселения котельные расположены в следующих населенных пунктах: п. Ромашки, п. Понтонное, п. Суходолье, п. Сапёрное. Котельные, расположенные в п. Ромашки и п. Сапёрное, работают на угле, в п. Понтонное – на дровах, в п. Суходолье – на щепе. На большинстве котельных котловое оборудование требует замены или ремонта. В случае возникновения аварийной ситуации на котельной зона поражающего фактора не выйдет за пределы объекта, но произойдет сбой подачи теплоснабжения потребителю.

Также к пожаро-, взрывоопасным объектам на территории Ромашкинского сельского поселения относятся ПС 110 кВ № 12 и ПС 110 кВ № 29.

К потенциальным пожаро-, взрывоопасным объектам относятся проектные АЗС, проектный газопровод. Проектом генерального плана на расчетный срок предлагается строительство автозаправочной станции (АЗС) в п. Новая Деревня. Точные объемы хранящихся на АЗС нефтепродуктов будут заложены на стадии проектирования автозаправочной станции. Проектом генерального плана предлагается проектная площадка для размещения данного объекта. Исходя из среднестатистических расчетов для АЗС, при условии хранения на объекте 200 куб. м нефтепродуктов, зона поражения в случае возникновения аварийной ситуации составит 10 кв. метров. Граница поражающего воздействия не выйдет за пределы площадки АЗС. Размер санитарно-защитной зоны от АЗС составляет 50 метров.

Возможные причины возникновения аварий на АЗС:

- из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной безопасности, электробезопасности;

- по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

- при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

- от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварий или пожара;

- от проливов горючего при заправке автомобилей;

- в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

- в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

- из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

- при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Возникновение аварийных ситуаций и их развитие с переходом в пожар происходит:

- при взрыве паровоздушной смеси паров горючего и воздуха, и образования обширного фронта разрушений и пожара. В результате происходит разрушение сооружений АЗС и поражение людей;

- в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

- из-за обрывов раздаточных пистолетов. При нарушении технологии заправки автомобилей;

- после воспламенения систем автомобилей, находящихся на территории АЗС;

- в случае пожара при аварии вблизи АЗС и распространении фронта пламени или ядовитых веществ по направлению к АЗС;

- в результате нарушения технологического режима или неисправности КИП с неконтролируемым выходом нефтепродукта из резервуара.

Аварии на АЗС приводят к проливу горючего и возможному пожару. Пожары на АЗС в основном возникают в резервуарах, автоцистернах и ТРК. Большую опасность представляют пожары автомобилей, находящихся на АЗС. Развитие пожара зависит от места возникновения, размеров очага горения, устойчивости конструкции резервуара, наличия средств автоматической противопожарной защиты и удаленности сооружений друг от друга, а также своевременности начала мероприятий по тушению очага пожара и времени прибытия подразделений ГПС.

Возможные варианты развития аварий на АЗС и автоцистернах подразделяются на следующие уровни:

- возникновение пожара в пределах одного резервуара или автоцистерны без влияния на смежные;

- распространение пожара с одного резервуара (автоцистерны) на резервуарную группу;

- развитие пожара с возможным разрушением смежных резервуаров, зданий и сооружений АЗС, а также поражение опасными факторами пожара работников АЗС и людей на близлежащей территории.

Каждая аварийная ситуация при сочетании определенных условий может иметь различные стадии развития.

Пожары от удара молнии или вторичного проявления атмосферного электричества возникают в случае малоэффективной молниезащиты резервуаров. Пожары возникают при замере уровня горючего и отборе проб, как правило, начинаются с взрыва в газовом пространстве резервуара.

Пожары от загазованности могут возникнуть от различных источников зажигания при повышенной загазованности территории у резервуаров, автоцистерн и ТРК. Источниками зажигания могут быть автомобили на АЗС, неисправные электроустановки, несоблюдение правил при курении и другие источники открытого огня.

На территории Приозерского муниципального района проектируется строительство газопровода-отвода, который предназначен для подачи природного газа потребителям г. Приозерск, а также попутным потребителям поселков Саперное, Сосново и Коммунары. На 55,0 км проектируемого газопровода предусмотрено подключение газопровода-отвода к ГРС Саперное. Строительство газопровода-отвода предусматривается из труб диаметром 89 мм, протяженностью 0,3 км с рабочим давлением 5,4 МПа. Глубина зоны смертельного поражения не превысит 20 метров.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Опасные происшествия на транспорте

Транспорт на территории Ромашкинского сельского поселения представлен железнодорожным и автомобильным. Через центральную часть сельского поселения проходит электрифицированная железная дорога пригородного и местного сообщения Санкт-петербург – Приозерск – Сортавала. Автомобильный транспорт представлен автомобильными дорогами федерального, регионального и местного значения. По данным от администрации Ромашкинского сельского поселения пути транспортировки опасных грузов проходят по автодороге Санкт-Петербург – Сортавала, на отрезке п. при ж/д ст. Лосево до п. при ж/д ст. Громово, а также по железнодорожному пути от ж/д ст. Лосево до ж/д ст. Громово.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Опасности на транспорте в первую очередь связаны с перевозимыми по автодорогам опасными грузами – взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ и СУГ).

Маршруты перевозок ГСМ и СУГ вероятней всего будут проходить по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, а также по железной дороге.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			- СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб.м;

емкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 куб.м;

- ГСМ - 73 куб.м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра				 - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

| Параметры | а/д цистерна | ж/д цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14,5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, кв. м | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |

Восточнее сельского поселения (в Громовском сельском поселении) функционирует действующий государственный (военный) аэродром 2-го класса – «Громово». Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2011 г. № 743 (редакция 27 сентября 2011 г.) для аэродрома установлена приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома. Практически вся территория Ромашкинского сельского поселения входит в приаэродромную территорию аэродрома «Громово».

Проект генерального плана Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района согласован со старшим авиационным начальником аэродрома (Приложение 3).

Аварии на объектах инженерной инфраструктуры

В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

Опасность представляют аварии линиях электропередач и трансформаторных подстанциях. На территории сельского поселения отсутствуют объекты, относящиеся к первой категории надежности электроснабжения. К потребителям второй категории надежности на территории сельского поселения относятся образовательные учреждения (2 средние общеобразовательные школы в п. Сапёрное и п. Суходолье, 1 основная общеобразовательная школа в п. Ромашки, 2 муниципальных детских сада в п. Ромашки и п. Суходолье, 1 детский сад ведомственный в п. Сапёрное, МОУ дополнительного образования детей «Шумиловская детская школа искусств» в п. Сапёрное ), медицинские учреждения (2 врачебные амбулатории – в п. Сапёрное и в п. Суходолье), учреждения культуры (ДК в п. Ромашки), водозабор, котельные (1 шт. в п. Понтонное, 2 шт. в п. Ромашки, 1 шт.  в п. Суходолье).

# 4. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера

4.1. Решения генерального плана по совершенствованию планировочной структуры для обеспечения устойчивого функционирования в условиях ЧС

В процессе разработки проекта генерального плана были рассмотрены варианты территориального планирования. По одному из вариантов (см. «Концепция территориального развития Ромашкинского сельского поселения. Вариант № 1») предусматривалось активное развитие в основном двух населенных пунктов Ромашкинского сельского поселения - п. Ромашки и п. при ж/д ст. Лосево. Территорий под жилые зоны и рекреационные объекты отводились на землях сельскохозяйственного назначения в п. Ромашки и на землях лесного фонда в п. при ж/д ст. Лосево. Одним из главных предложений данного варианта было выделение перспективной зоны на территории земель обороны и безопасности под объект рекреации (авиапоселок со своим аэродромом, мотокросс и площадка под проведение ралли). Данный вариант был рассмотрен администрацией Приозерского муниципального района и после обсуждения был одобрен и согласован Вариант 2 (см. «Концепция территориального развития Ромашкинского сельского поселения. Вариант № 2»), предусматривающий более умеренное использование ценных сельскохозяйственных угодий для развития рекреационной деятельности. Именно этот вариант был положен в основу планировочных решений проекта Генерального плана.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по комплексу факторов на территории района выделяются три планировочных макрорайона, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками. Ромашкинского сельское поселение входит в состав Центрального планировочного макрорайона.

Приоритетными направлениями развития данного макрорайона в части Ромашкинского сельского поселения являются:

активное развитие туристско-рекреационных функций вдоль Вуоксинской озерно-речной системы: водноспортивный туризм, рафтинг, событийный туризм, агротуризм;

развитие инфраструктуры курортной зоны "Лосево",

развитие обслуживающих, транспортных и производственно-коммунальных функций в зоне формирующегося транспортного коридора.

Задачей проекта генерального плана Ромашкинского сельского поселения является упорядочение сложившейся структуры застройки и уточнение функционального зонирования, размещение всех видов текущего и перспективного строительства в комплексе с инженерным обеспечением территории, создание поселения, отвечающего современным требованиям уровня комфорта, создание ресурса территории для развития на расчетный период.

Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Градостроительная концепция проекта генерального плана основана на стратегической цели развития территории Ромашкинского сельского поселения:

улучшение экологической обстановки

устойчивый экономический рост без ущерба для окружающей среды

создание комфортной среды проживания местного и сезонного населения

сбалансированное развитие промышленных, жилых, общественно-деловых, рекреационных зон

Планировочная структура проекта генерального плана Ромашкинского сельского поселения направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех градообразующих функций, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру поселения являются:

взаимное расположение селитебных и производственных зон

внешние транспортные связи

ландшафтная структура территории

планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны, месторождения полезных ископаемых и др.).

Развитие территорий под жилищное строительство.

В проекте генерального плана Ромашкинского сельского поселения на расчетный срок проекта разработаны предложения по площадкам нового жилищного строительства в проектных границах населенных пунктов: п. Ромашки, п. при ж/д ст. Лосево, п. Понтонное, п. Сапёрное и п. Новая Деревня

Площадки под индивидуальное строительство планируется расположить в живописном месте Ромашкинского сельского поселения на берегу р. Вуокса-Вирта и оз. Суходольское. В настоящее время территории под планируемое жилье заняты землями лесного фонда и землями обороны и безопасности.

На первую очередь и расчетный срок проекта генерального плана получают развитие следующие мероприятия нового жилищного строительства:

размещение жилой зоны в границах населенного пункта п. Ромашки под индивидуальную жилую застройку, на свободных территориях,

объединение хаотично разбросанной жилой застройки в п. Ромашки, п. при ж/д ст. Лосево, п. Понтонное, п. Сапёрное и п. Новая Деревня в элементы планировочной структуры с возможностью развития на расчетный период,

обеспечение кварталов существующей и новой жилой застройки транспортной и инженерной инфраструктурой,

размещение жилой зоны при п. Сапёрное под индивидуальную жилую застройку, на северном берегу оз. Сапёрное, на землях обороны и безопасности,

размещение жилой зоны при п. Понтонное под индивидуальную жилую застройку к юго-востоку от СНТ "Ароматное" на землях сельскохозяйственного назначения.

Развитие производственных территорий.

Предусматривается комплексное благоустройство существующих промышленных территорий в п. Ромашки и п. Сапёрное. Проектом Генерального плана предусматривается организация новой площадки под зону коммунально-складских объектов на территории бывшей пекарни п. Сапёрное, здесь выделяется площадка под размещение проектного пожарного депо.

Развитие территорий общественно-делового назначения.

На первую очередь и расчетный срок проекта генерального плана получают развитие зоны общественно-делового назначения:

новая площадка в п. Ромашки для размещения спортивного центра,

новая площадка в п. Ромашки для размещения спортивного комплекса с бассейном,

размещение в границах жилых зон п. при ж/д ст. Лосево объектов придорожного сервиса, гостиниц, мотелей, ресторанов, кафе, магазинов, центров бытового обслуживания населения,

размещение площадок для размещения объектов обслуживания (кафе, магазины) в п. Ромашки, п. Новая Деревня и п. Сапёрное,

новая площадка в п. Сапёрное для размещения дома культуры с дополнительными помещениями подросткового клуба и библиотекой,

Проектом генерального плана предлагается предусмотреть размещение участков отводимых под общественно-деловую застройку в непосредственной близости от автомагистрали А129, на этих участках планируется размещения торговых комплексов различного профиля, баз строительных материалов, объектов придорожного сервиса.

Развитие рекреационной деятельности.

В рамках общей стратегии развития в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области его рекреационной составляющей п. при ж/д ст. Лосево рассматривается, как одна из точек роста, градостроительный узел, который ввиду своего географического положения, хорошей транспортной обеспеченности может послужить основной площадкой для размещения рекреационных объектов в частности, а в общем - стать одним из звеньев цепи рекреационных комплексов на берегах системы р. Вуокса-Вирта и оз. Суходольское. В связи с этим на первую очередь и расчетный срок проекта генерального плана получают развитие следующие зоны объектов рекреации и туризма:

лесные территории, расположенные западнее автомагистрали А129 предлагается включить в границы населенного пункта для возможности размещения на них объектов отдыха и туризма, включающих в себя: дома отдыха, пансионаты, профилактории, санатории, спортивные базы и комплексы, туристические базы, отели, апартотели, яхтклубы,

отвести в границах зоны объектов рекреации и туризма, непосредственно выходящей на берег р. Вуокса, участки под размещение общественных кемпингов, благоустроенных пляжей,

в границах береговой полосы р. Вуокса-Вирта (20 м от уреза воды) сформировать зону озеленения специального назначения, открытую для свободного доступа и предназначенную для организации выходов к воде, общественных пляжей, марин,

разместить объекты туристско-рекреационной инфраструктуры - учреждение отдыха, баз рыбаков и охотников, гостиниц, яхт клубов и кемпингов в границах зон объектов рекреации и туризма в п. при ж/д ст. Лосево, п. Мыс, п. Новая Деревня, п. Ромашки и п. Сапёрное.

центр развития агротуризма планируется развивать в пределах зоны объектов рекреации и туризма п. Ромашки.

4.2. Развитие транспортной инфраструктуры

Главной задачей проекта генерального плана является обеспечение бесперебойного и круглогодичного сообщения населенных пунктов Ромашкинского сельского поселения между собой, и с соседними муниципальными образованиями.

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры, учитывают имеющиеся федеральные программы по развитию транспортных коммуникаций, а также мероприятия, заложенные в проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района. К ним относятся следующие:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги федерального значения «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»). В настоящее время разработан проект реконструкции трассы на участке 36–81 км (Керро – Лосево) (ООО  «Проектно-изыскательский институт «Промтранспроект»). Характеристика планируемой автомобильной дороги: I-в техническая категория, расчётная скорость 120 км/ч, количество полос движения – 4. На участок Лосево – Сортавала проект еще не разработан. Предполагается, что по территории Ромашкинского сельского поселения проектируемая трасса пройдет частично западнее и севернее существующего участка, частично по существующему направлению, предусматривается сооружение трех транспортных развязок: в районе п. при ж/д ст. Лосево, а также на пересечении с автомобильными дорогами: Сапёрное – Мельниково и Сапёрное – Мельниково – Кузнечное. На пересечении с проектируемой железной дорогой Лосево – Каменногорск  и существующим участком А-121 «Сортавала» предусматривается строительство путепроводов без организации развязки движения.  Протяженность трассы составит 9,3 км. Данные решения могут быть уточнены при разработке проекта реконструкции автомобильной дороги на участке Лосево – Сортавала. Существующему направлению А-121 «Сортавала» (6,8 км) после строительства новой дороги будет присвоен статус местного значения.

Строительство новой двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Лосево – Каменногорск. Данные мероприятия предусматриваются в рамках проекта по организации скоростного движения на существующей линии Санкт-Петербург – Выборг – Бусловская – Хельсинки и обеспечению в этой связи выноса грузового движения на параллельный ход (направление Лосево – Каменногорск).

На данный момент ОАО «ЛЕНГИПРОТРАНС» разработан проект «Строительство новой линии Лосево – Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи – Петяярви – Каменногорск – Выборг», ведется его реализация.

Протяженность новой железнодорожной линии на территории Ромашкинского сельского поселения составит порядка 30 км. Проектируется строительство 8 путепроводов и 3 мостовых переходов.  Среднесуточный интервал движения поездов в перспективе составит 6-7 мин.

На территории Ромашкинского сельского поселения предполагается сооружение новой железнодорожной станции (Дружное) и 4 пассажирских платформ (Лосево, Понтонное, Ромашки, 27-й км), что предполагает возможность организации пассажирского движения. Это значительно увеличит транспортную доступность привлекательных в рекреационном отношении территорий Ромашкинского сельского поселения. На период строительства предусматривается сооружение вдоль ж/д путей автомобильных дорог, которые целесообразно в дальнейшем сохранить в качестве дорог местного значения (33,5 км).

В составе проекта новой ж/д линии планируется организация внеуличных пешеходных переходов через ж/д пути в районе новых станций и пассажирских платформ.

Организация возможности сооружения второго железнодорожного пути на участке Лосево – Кузнечное.

Создание меридионального направления вдоль западной границы Приозерского муниципального района, дублирующего автомобильную дорогу федерального значения А-121: Мичуринское – Новая Деревня – Мельниково – Севастьяново – Кузнечное (ожидаемая интенсивность движения 5 тыс. приведенных ед. в сут). На проектируемой территории реализация данного направления сопряжена с необходимостью строительства дорогостоящего моста через р. Вуокса (протяженностью порядка 450-500 м) и нового участка Новая Деревня – урочище Колокольцево (6,0 км). Эти мероприятия могут быть осуществлены при благоприятной экономической конъюнктуре. При всех обстоятельствах целесообразно закрепить соответствующую территорию для возможности строительства мостового перехода даже за пределами расчетного срока. Проблема, связанная с сооружением данного моста, не снимает актуальность осуществления западного меридионального дублера в целом. При отсутствии мостового перехода движение может быть осуществлено по объездной трассе с использованием существующих автомобильных дорог (через п. Зверево), частично проходящих по территории Выборгского муниципального района. В связи с организацией западного меридионального направления потребуется реконструкция по параметрам III категории и присвоение регионального или межмуниципального значения участку а/д Сапёрное – Мельниково (20,0 км).

Усиление широтного транспортного направления: Приладожское – Громово – Шумилово – Ромашки – Новая Деревня с выходом в Выборгский муниципальный район (на а/д А-126). В этой связи предусматривается  приведение в нормативное состояние/реконструкция по  параметрам IV категории и присвоение регионального или межмуниципального значения участкам а/д Сапёрное – Мельниково (26,2 км) и подъезд к границе Выборгского муниципального района  (3,8 км). А также строительство мостового перехода через р. Вуокса.

Приведение в нормативное состояние по нормативам IV технической категории автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения (с устройством усовершенствованного покрытия на всем протяжении) Сапёрное – Мельниково – Кузнечное (10,4 км).

Приведение в нормативное состояние 5-ти имеющих мостовых сооружений.

Перечисленные мероприятия значительно увеличат транспортную доступность территорий Ромашкинского сельского поселения (особенно западных), благоприятных для развития туризма и рекреации, что будет способствовать привлечению новых инвестиций и создаст условия для перспективного развития сельского поселения.

Приведение в нормативное состояние и устройство твердого покрытия на автомобильных дорогах местного значения: подъезд к п. Лососёво (0,6 км), подъезд к п. Шумилово и садоводству «Прогресс» (1,5 км), подъезд к п. Суходолье (1,1 км), подъезд к п. Сапёрное (2,4 км), подъезд к п. Понтонное (0,7 км), дорога, соединяющая а/д Сапёрное – Мельниково 16 и 40 км (7,9 км), подъезд к п. Мыс (10,9 км), подъезд к границе Выборгского муниципального района (6,1 км).

Для усиления транспортного сообщения с соседними муниципальными образованиями, увеличения доступности территорий, привлекательных для развития туризма, рекреации, жилищного строительства предусматривается сооружение ряда дорог местного значения V технической категории: Лосево – Ромашки (7,8 км), подъезд к п. Мыс (3,0 км), подъезд от а/д Сапёрное – Мельниково – Кузнечное к п. Ромашки (6,0 км).

Развитие инфраструктуры воздушного транспорта: сооружение 3-х посадочных площадок вблизи п. Новая деревня и п. Сапёрное, ликвидация аэродрома вблизи п. Ромашки, в связи с его близостью к застроенным территориям поселка. Размещение новых посадочных площадок необходимо производить с учетом СНиП 32-03-96 «Аэродромы», согласно которому посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от жилой застройки в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей территории жилой застройки не менее 0,3 км. На последующих стадиях проектирования необходимо разработать специальный проект для определения санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Развитие инфраструктуры водного транспорта: обустройство водных путей на оз. Суходольское, р. Вуокса. Сооружение 24 причалов и пристаней, строительство 2 заправочных станций для гидроавиации (вблизи п. Мыс и в п. Ромашки).

Сооружение АЗС в п. Новая Деревня.

Создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств.

В дополнении к перечисленным мероприятиям проектом Генерального плана предлагается:

Благоустройство и приведение в нормативное состояние участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение) – 24,3 км.

Благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов, ликвидация грунтовых разрывов сети – 53,0 км.

Строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия (32,7 км).

Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства и отдельным участкам населенных пунктов, рекреационным зонам и пристаням (7,4 км).

Строительство поселковых дорог, проездов обеспечивающих подъезд к отдельным участкам населенных пунктов, садоводствам, рекреационным зонам, пристаням (36,4 км).

Сооружение 3-х баз-стоянок маломерного флота в п. при ж/д ст. Лосево (2 ед.), п. Ромашки (1 ед.).

Строительство СТО в п. при ж/д ст. Лосево на базе существующего автосервиса.

Организация школьных маршрутов на территории сельского поселения для доставки учащихся в школу п. Ромашки, п. Сапёрное, п. Суходолье из п. при ж/д ст. Лосево, поселков Мыс, Новая Деревня, Понтонное, Речное, Шумилово.

Сооружение внеуличных пешеходных переходов. Помимо предусмотренных проектом «Строительство новой линии Лосево – Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи  – Петяярви – Каменногорск – Выборг», планируется сооружение переходов на пересечении транспортно-пешеходных направлений железных дорог, автомобильной дороги «Сортавала». Всего предусматривается 11 пешеходных переходов.

Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов.

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог  составит – 171,9 км, в том числе федерального значения – 9,3 км; регионального или межмуниципального значения – 66,4 км, местного – 102,2 км.

Транспортное обслуживание населенных пунктов сельского поселения по-прежнему будет ориентировано на маршрутную сеть пригородных автобусов. Предусматривается введение нового межрайонного маршрута – Санкт-Петербург – Мичуринское – Мельниково – Приозерск. Протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением составит 59,6 км. Требуется благоустройство существующих остановочных павильонов (устройство крытых навесов, малых архитектурных форм).

На расчетный срок уровень автомобилизации может возрасти со 150 до 450 легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 1000 жителей. Парк легковых автомобилей составит около 3,8 тыс. автомобилей. В основном хранение легковых автомобилей будет осуществляться на придомовых участках в зонах индивидуальной и малоэтажной застройки. Существующие боксовые гаражи в п. Ромашки, п. Суходолье и п. Сапёрное сохраняются. Сооружение пунктов государственного технического осмотра транспортных средств на территории Ромашкинского сельского поселения не планируется.

В проекте Генерального плана предусматривается размещение 13 крупных гостевых стоянок (более 30 машино-мест) в поселках: при ж/д ст. Лосево (вблизи пассажирской платформы), Лососёво, Мыс, Новая Деревня, Ромашки, Сапёрное, Суходолье, Шумилово.

4.3. Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Жилые дома поселков Ромашки, Сапёрное, Суходолье оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями. В остальных населенных пунктах сохраняется существующая система и схема водоснабжения (скважины, водоразборные колонки и колодцы).

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут на чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в каждом населенном пункте сельского поселения.

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения поселков: Ромашки, Суходолье, Сапёрное. Система водоснабжения хозяйственно-питьевая.

Водоснабжение площадок нового строительства поселков Ромашки, Суходолье, Сапёрное осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

В остальных населенных пунктах водоснабжение сохраняется от существующих источников (скважины, водоразборные колонки, колодцы).

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для улучшения качества воды предлагаются шахтные колодцы с фильтровальными блоками, одновременно выполняющими функции сооружения для очистки и накопления очищенной воды. При ремонте колодцев возможно устройство шунгитового придонного фильтрующего слоя, устройство аэрации воды в колодцах.

Для территорий садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств водоснабжение сохраняется от существующих источников.

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.

Система и схема канализации

Для поселков Ромашки, Сапёрное, Суходолье предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения (КОС) от жилой и общественной застройки, дождевые стоки отводятся по самостоятельной сети на очистные сооружения дождевой канализации.

Санитарно-защитная зона от КОС составит 200 м в поселках Ромашки, Сапёрное, Суходолье.

Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков необходимо провести реконструкцию КОС в поселках: Ромашки, Сапёрное, Суходолье

В связи с приходом в негодность КОС поселка Ромашки и расположением в непосредственной близости от жилой застройки, предусматривается их перенос на новую площадку.

Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене.

Для остальных населенных пунктов сельского поселения сохраняется существующее отведение стоков (выгреба).

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока поселков Ромашки, Сапёрное, Суходолье путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации, со сбросом очищенного стока в ближайший водоем.

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

Электроснабжение

Проектом генерального плана предусматривается размещение на территории Ромашкинского сельского поселения индивидуального жилищного строительства, объектов дачного некоммерческого партнерства, садоводческих некоммерческих товариществ и рекреации.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнен по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека для постоянного населения и 0,3 кВт на человека для сезонного населения.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей сельского поселения составят на расчетный срок – 5,1 МВт (13,8 тысяч человек), в том числе на первую очередь – 4,5 МВт (11,7 тысяч человек).

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями сельского поселения составит: расчётный срок – 20400 МВт·ч в год, первая очередь – 15750 МВт·ч в год

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Ромашкинского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО Ленэнерго». Центром питания будет существующая подстанция 35/10 кВ "Сапёрная".

В соответствии со "Схемой развития электрических сетей 6 – 10 кВ ОАО "Ленэнерго" в Ленинградской области на период до 2015 г. Приозерского РЭС и Сосновского РЭС" и "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы", предусматривается строительство новых подстанций напряжением 110/10 кВ "12 км" и "29 км" и линий 110 кВ к ним.

Проектом генерального плана предусматривается места размещения подстанций 110/10 кВ "12 км", "29 км" и коридор прохождения ВЛ 110 кВ к ним в соответствии с проектом. "Строительства новой линии железной дороги Лосево – Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи – Петяярви – Каменногорск – Выборг" выполненным ЗАО "ЭнергоПроект".

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и объектов рекреации будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов индивидуального жилищного строительства и рекреации потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 – 0,4 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10 – 0,4 кВ.

Для строительства новых объектов электроэнергетики, размещаемых на территории сельского поселения, проектом Генерального плана предусматривается резервирование земельных участков в размере ориентировочно 3 га на каждую новую подстанцию.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят: 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Теплоснабжение

Необходимо осуществление технического перевооружения установленного котлового оборудования на источнике и тепловых сетях.

Перспективное теплоснабжение сельского поселения, с учетом характера нового строительства, (индивидуальное жилищное строительство) предполагается от автономных источников теплоты (АИТ).

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения города необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

Газоснабжение

ОАО «Газпром» - ОАО «Промгаз» разработана «Схема газоснабжения Приозерского района», в которой предусматривается газификация и посёлков Ромашкинского поселения от газораспределительной станции (ГРС) «Сапёрное».

Направления расходования газа:

бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

энергоноситель для источников теплоты

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками нового строительства.

В населенных пунктах Новая Деревня и Мыс для бытовых нужд будет использоваться сжиженный баллонный газ.

Связь

Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Для телефонизации сельского поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в сельском поселении будет осуществляется на базе эфирного вещания. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

4.4. Оповещение населения на проектируемой территории

С получением сигнала (информации) о возникновении чрезвычайной ситуации Глава администрации муниципального района, председатель КЧС и ОПБ (комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности), исходя из сложившейся обстановки, принимают решение на оповещение и сбор администрации, членов КЧС и ОПБ, органов управления организаций.

Оповещение членов КЧС и ОПБ осуществляется через оперативного дежурного администрации.

Оповещение органов управления организаций и населения осуществляется оперативным дежурным администрации с использованием телефонной связи и проводного радиовещания.

Оповещение рабочих и служащих, сил и средств организаций организуется руководителями организаций с использованием имеющейся системы оповещения. Информирование населения осуществляется через местные средства массовой информации.

В п. Ромашки проектом предлагается установит звуковую сирену, которая войдет в централизованную систему оповещения Приозерского муниципального района. Также проектом предлагается размещение громкоговорителей в каждом населенном пункте Ромашкинского сельского поселения.

4.5. Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- создание надежной системы оповещения;

- накопление фонда защитных сооружений;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения;

- обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

- организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного контроля;

- проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

На основании решения председателя КЧС и ПБ района при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в режим повышенной готовности приводится Приозерское звено Ленинградской территориальной подсистемы РСЧС и осуществляется:

- приведение сил и средств в готовность к реагированию на угрозу возникновения ЧС;

- формирование оперативных групп;

- организация выдвижения их в предполагаемые районы действий.

Время приведения в готовность сил и средств Приозерского звена Ленинградской территориальной подсистемы РСЧС составляет 3 часа.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на объектах инженерной инфраструктуры:

- повышение надежность электроснабжения потребителей второй категории надежности (школы, детские сады, клуб, врачебные амбулатории, водозабор, котельные) за счет применения автономных источников электроснабжения (ДЭС – дизельные электростанции).

- осуществить мероприятия пожарной безопасности в охранных зонах электропередач:

- в охранной зоне ЛЭП запрещается размещать автозаправочные станции;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

Мероприятия, направленные на снижение воздействия неблагоприятных метеорологических явлений:

- при проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать их элементы, способные выдерживать ветровые нагрузки скорости ветра более 23 м/с;

- при проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкцию кровли здания, рассчитанную на восприятие веса снежного покрова в 180 кгс/кв. м.

- при проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать технические решения, направленные на снижение неблагоприятных воздействий со стороны природных факторов.

# 5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации на уровне района необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

При угрозе возникновения лесных пожаров органами исполнительной власти, заинтересованными организациями и службами района выполняются следующие предупредительные мероприятия:

- вычисление комплексного показателя пожарной опасности.

- регламентация лесопожарных служб (наземное патрулирование, дежурство на наблюдательных пунктах).

- ограничение посещения лесов в период засушливого лета (особенно на автомашинах).

- соблюдение мер пожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств.

- при подготовке к пожароопасному периоду администрациям районов осуществлять непрерывный контроль за подготовкой сил и средств для локализации и ликвидации возможных природных пожаров, проводить проверки и уточнение планов действий при пожарах.

- рассмотреть вопрос о создании к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для ее доставки к месту пожара.

- производить постоянный контроль за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора.

- при необходимости проводить устройство заградительных минерализованных полос.

- провести подготовку населения к эвакуации из опасных зон.

- постоянно осуществлять контроль за направлением распространения крупномасштабных пожаров, оповещение и эвакуацию населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- усиление работы УВД по расследованию и привлечению виновных лиц, т. к. значительное число возгораний в лесах и на торфяниках возникает от пользования открытым огнем охотниками, рыболовами, грибниками и т.д. (до 80 %).

- усиление разъяснительной работы среди населения, школьников, отдыхающих и организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров, организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров.

- осуществить противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами наглядной агитации и информации, малыми архитектурными формами.

- организовать работу по заключению договоров между лесхозами и предприятиями местной промышленности о привлечении личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

- создать противопожарные разрывы на территории ветровалов.

В настоящее время на территории Ромашкинского сельского поселения отсутствует пожарное депо. Территория сельского поселения обслуживается первым подразделением пожарной охраны ПЧ № 142, расположенного в г. Приозерск.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» размещение подразделений пожарной охраны должно осуществляться с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

Таблица 1

Перечень населенных пунктов и СНТ, находящихся вне нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны

| № п/п | Населенные пункты и СНТ | Расстояние до ближайшей пожарной части, км | Расчетное время прибытия первого подразделения, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. при ж/д ст. Лосево | 55 | 55 |
| 2 | п. Лососёво | 52 | 52 |
| 3 | п. Мыс | 64 | 64 |
| 4 | п. Новая Деревня | 70 | 70 |
| 5 | п. Понтонное | 60 | 60 |
| 6 | п. Речное | 50 | 50 |
| 7 | п. Ромашки | 65 | 65 |
| 8 | п. Сапёрное | 50 | 50 |
| 9 | п. Суходолье | 43 | 43 |
| 10 | п. Шумилово | 47 | 47 |
| 11 | СНТ «Вирта 1» п. Ромашки | 70 | 70 |
| 12 | СНТ «Вирта 2» п. Ромашки | 70 | 70 |
| 13 | СНТ «Вирта 2», п. Сапёрное | 50 | 50 |
| 14 | СНТ «Космонавт», п. при ж/д ст. Лосево | 50 | 50 |
| 15 | СНТ «Турист», п. при ж/д ст. Лосево | 50 | 50 |

Проектом генерального плана Ромашкинского сельского поселения предлагается организация пожарного депо V типа на 2 машины. Для этого необходимо выделить территорию площадью 0,55 га к югу от п. Сапёрное.

Для целей пожаротушения на территории Ромашкинского сельского поселения используются пожарные гидранты, пожарные краны и пожарные водоемы.

Таблица 2

Перечень пожарных водоемов, пожарных гидрантов и пожарных кранов, расположенных на территории Ромашкинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Раположение | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарные гидранты | п. Суходолье, № 1 на территории детского сада | В рабочем состоянии, подъезд расчищен |
| 2 |  | п. Суходолье, № 2 с торца дома 11 по ул. Центральная | В рабочем состоянии, подъезд расчищен |
| 3 |  | п. Суходолье, № 3 между домами № 8 и № 10 по ул. Центральная | В рабочем состоянии, подъезд расчищен |
| 4 |  | п. Суходолье, № 4 у дома № 5 по ул. Центральная | В рабочем состоянии, подъезд расчищен |
| 5 | Пожарные краны | п. Суходолье, 2 шт у дома № 1 по ул. Центральная от шоссе Санкт-Петербург – Приозерск, у водонапорной башни, у котельной | В рабочем состоянии, подъезд расчищен |
| 6 | Пожарные гидранты | п. Ромашки, на ул. Речная | В рабочем состоянии, подъезд расчищен |
| 7 | Пожарные краны | п. Ромашки, 1 шт. на станции первого подъема | В рабочем состоянии, подъезд расчищен |
| 8 |  | п. Ромашки, 1 шт. на водонапорной башне |  |
| 9 |  | п. Ромашки, 1 шт. на котельной |  |
| 10 | Пожарные водоемы | п. Ромашки, естественный водоисточник – открытый водоем р. Вуокса-Вирта | Подъезд расчищен со стороны пляжа |
| 11 | Пожарные водоемы | п. Понтонное, естественный водоисточник – открытый водоем, незамерзающий ручей | Подъезд расчищен со стороны укрепленного моста через ручей |
| 12 | Пожарные водоемы | п. Новая Деревня, естественный водоисточник – открытый водоем залива Болотистый на р. Вуокса | Подъезд расчищен со стороны укрепленного моста через залив |

Проектом предлагается организация пожарных водоемов в п. Суходолье, п. Речное, п. Шумилово, п. Лососёво и п. Мыс.

# 6. Защита населения в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера

Территория Ромашкинского сельского поселения не отнесена к группам территорий, категорированным по ГО.

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС на территории Ромашкинского сельского поселения следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью мероприятий РСЧС:

- укрытие людей в приспособленных для нужд защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также, в специальных защитных сооружениях (ЗС);

- эвакуацию населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожных покровов;

- проведение мероприятий медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

Согласно требованиям действующих нормативных документов, на территории Ромашкинского сельского поселения укрытие населения в период военных действий предусматривается в противорадиационных укрытиях (далее ПРУ). По данным на 1.01.2011г на территории Ромашкинского сельского поселения имеется 1 ПРУ (противорадиационные укрытия), расположенное в п. Суходолье в здании Громовской средней общеобразовательной школы.

Таблица 3

| № п/п | № паспорта ПРУ | Адрес ПРУ | Тип ПРУ | Вместимость | Площадь. кв. м. (общая площадь) | Год ввода | Характер использования в настоящее время | Готовность ПРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | п. Суходолье, средняя общеобразовательная школа | ВУ | 200 | 150 |  | Не используется | Непригод. |

Суммарная емкость ПРУ составляет 200 мест. ПРУ относится к типу ВУ (встроенные укрытия) и в настоящее время не используется. ПРУ находится в непригодном для укрытия населения состоянии.

В настоящее время численность населения по предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 года, постоянно проживающего на территории сельского поселения, составляет 7100 человека. На первую очередь прогнозируется увеличение численности до 8100 человек. На расчетный срок численность населения составит 8700 человек. Таким образом, ПРУ общей вместимостью 200 мест не покрывает потребность в укрытии как существующего, так и проектного населения. Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующего ПРУ с доведением его до состояния готовности на 200 человек существующего населения. Также проектом предлагается строительство 8 ПРУ вместимостью на 1000 человек для укрытия 8000 человек на первую очередь, на расчетный срок необходимо строительство 1 ПРУ на 500 человек.

Население также может укрываться в быстровозводимых защитных сооружениях с упрощенным внутренним оборудованием, заглубленных сооружениях и на первых этажах каменных зданий по месту жительства и работы. Под быстровозводимыми защитными сооружениями понимаются простейшие сооружения, не требующие специального строительства, которые обеспечивают частичную защиту укрываемых от воздушной ударной волны, светового излучения ядерного взрыва и летящих обломков, разрушенных зданий, снижают воздействие ионизирующих на радиоактивно загрязненной местности.

В администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район отсутствует информация о том, что в случае начала военных действий или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ромашкинское сельское поселение будут направлены эвакопотоки из соседних муниципальных образований.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока проекта генерального плана.

# 7. Приложения

Приложение 1.

Данные, предоставленные администрацией Ромашкинского сельского поселения

Приложение 2.

Исходные данные и требования, предоставленные ГУ МЧС ЛО

Приложение 3.

Согласование проекта генерального плана от начальника аэродрома